|  |  | PRODUKCJA ORAZ SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH |
| --- | --- | --- |
|  |  | Kontakt: 22/299 60 97 WWW.INTERATLETIKA.PL INFO@INTERATLETIKA.PL |  |
| INSTRUKCJA |
| SPRZĘT SPORTOWY DO ĆWICZEŃ W WARUNKACH DOMOWYCH |
| Zestaw sportowy ATLETA-2 (SТ-050) |
|  | nazwa wyrobu |  | kod wyrobu |

| Drogi Kliencie! Koncern „INTER ATLETIKA” cieszy się mogąc powitać Pana/Panią jako naszego nowego, doceniającego zdrowy styl życia, Klienta! Jesteśmy wdzięczni za Państwa wybór i zaufanie do naszego sprzętu! Zakupione urządzenie sportowe cechuje się wysoką jakością oraz nowoczesnością, a nasze polskie przedstawicielstwo chętnie udzieli informacji na temat eksploatacji lub pozostałych urządzeń oraz usług proponowanych przez „INTER ATLETIKA”. Koncern „INTER ATLETIKA” jest jednym z liderów sprzedaży urządzeń sportowych na terytorium Ukrainy i proponuje ponad 3000 urządzeń sportowych własnej produkcji oraz innych, światowych producentów. Fitness, zaawansowana atletyka, profesjonalny bodybuilding, piłka nożna, boks, pływanie, ping-pong, tenis, turystyka i inne – proponujemy sprzęt dla każdej dyscypliny sportowej. WYSOKIEJ JAKOŚCI, NOWOCZESNE URZĄDZENIA DLA CAŁEJ RODZINY – sprzęt własnej produkcji oraz znanych światowych producentów: orbitreki, rowerki, bieżnie, masażery, stacje fitness, drabinki gimnastyczne, zestawy zabawowe dla dzieci i inne. Dobra ergonomia, wytrzymałość,płynność ruchu, optymalne wymiary, nowoczesne wzornictwo naszego sprzętu zadowoli każdego klienta oraz doda życiowej siły i energii. PONAD 120 SPORTOWYCH URZĄDZEŃ WŁASNEJ PRODUKCJI DLA PROFESJONALNYCH SIŁOWNI. W wyposażaniu siłowni zaufali nam w Ukrainie, Polsce, Litwie, Danii, Niemczech, Francji, Estonii, Gruzji, Norwegii, Szwecji, Bułgarii, ZEA. Firma „Inter Atletika” bierze udział w każdej edycji najbardziej prestiżowej wystawy międzynarodowej „FIBO” (Niemcy). OFERUJEMY PONAD 40 RÓŻNYCH URZĄDZEŃ DO ĆWICZEŃ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU. Za ich pomocą można ćwiczyć wszystkie grupy mięśni. Są też odporne na warunki atmosferyczne i działania wandali. DZIECIĘCE PLACE SPORTOWO-ZABAWOWE Wysokiej jakości, wytrzymałe, bezpieczne, kolorowe place zabaw własnej produkcji zaspokoją potrzeby harmonijnego rozwoju dzieci w każdym wieku i nadadzą podwórku niepowtarzalny wygląd dzięki szerokiemu wyborowi z ponad 100 różnego rodzaju urządzeń. |
| --- |
| SPIS TREŚCI |
| Rozdział | 1 | WSTĘP |  | 4 | strona |
| Rozdział | 2 | OPIS I DZIAŁANIE |  | 4 | strona |
| Rozdział | 3 | WYKORZYSTANIE ZGODNIE Z PZEZNACZENIEM |  | 6 | strona |
| Rozdział | 4 | OBSŁUGA TECHNICZNA |  | 7 | strona |
| Rozdział | 5 | BIEŻĄCY REMONT I KONSERWACJA |  | 8 | strona |
| Rozdział | 6 | PRZECHOWYWANIE |  | 8 | strona |
| Rozdział | 7 | TRANSPORT |  | 8 | strona |
| Rozdział | 8 | UTYLIZACJA |  | 8 | strona |
| Rozdział | 9 | GWARANCJA PRODUCENTA (DYSTRYBUTORA) |  | 8 | strona |
| NOTATKI: |
| Rozdział 1. WSTĘP |
| Przeznaczenie i treść niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument eksploatacyjny urządzeń sportowych przedstawia ogólny opis urządzenia i jego pracy, a także informacje o montażu, wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem, obsłudze technicznej, bieżącej konserwacji, transporcie oraz przechowywaniu urządzenia. |
| Zakres koniecznego przygotowania użytkownika urządzenia. Dla zapewnienia prawidłowego wykorzystania danego urządzenia każdy z użytkowników powinien: - dokładnie zapoznać się z niniejszym dokumentem; - przestrzegać zaleceń i rekomendacji z niniejszego dokumentu; - znać i przestrzegać ogólnych zasad uprawiania sportu (ćwiczeń) i ćwiczenia na sportowych urządzeniach; - skonsultować się z lekarzem gdyż niewłaściwie dobrane ćwiczenia mogą zagrażać zdrowiu |
| Modyfikacje i usprawnienia urządzeń. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania usprawnień i modyfikacji oferowanego sprzętu, które mogą nie być ujęte w niniejszym dokumencie. |
| Rozdział 2. OPIS I DZIAŁANIE SPRZĘTU |
| Wiadomości ogólne . Nazwa trenażera, ogólny wygląd i warunki jego zastosowania są wskazane na tytułowym arkuszu paszportu. Trenażer jest przeznaczony dla uprawiania sportu przez dzieci w warunkach domowych . |
| Charakterystyki |
| Długość | mm | : | 1065 |
| Szerokość | mm | : | 615 |
| Wysokość | mm | : | 2260 |
| Waga | kg | : | 23 |
| Wymiary opakowania | m | : | 1,06х0,44х0,1 |
| Środowisko robocze | ----- | : | Pomieszczenie zamknięte |
| Minimalny wiek użytkownika | lat | : | 3 |
| Masymala waga użytkownika | kg | : | 120 |
| Kraj produkcji | ----- | : | Ukraina |
| Temperatura w pomieszczeniu | Со | : | od 10о С do 30о С |
| Wilgotnosć w pomieszczeniu | % | : | od 60 % do 80 % |
| Zestaw urządzenia. Ogólny wygląd urządzenia i spis jego głównych części przedstawia rysunek 1 oraz tabela poniżej. Niektóre urządzenia mogą być podane w tabeli lecz niepokazane na rysunku, co nie ma wpływu na kompletność urządzenia: # Nazwa Ilość 1 Sekcja środkowa 350 mm 2 2 Wspornik 200 mm 4 3 Szczebel 645 mm 7 4 Drążek 1 5 Kółko 2 6 Sekcja górna prawa 1 7 Sekcja górna lewa 1 8 Sekcja dolna prawa 1 9 Sekcja górna lewa 1 10 Zaślepka 40х40 2 11 Tuleja 4 12 Tuleja łącząca 40х40 4 13 Tuleja redukcyjna 40-27 2 14 Anker 10,0х80 М8 4 15 Śruba М8х25 ISO7380 18 16 Śruba М8х50 ISO7780 6 17 Nakrętka М8 6 |
| Rysunek 1. Ogólny wygląd urządzenia |
| Narzędzia do montażu. Zestaw zawiera klucz imbusowy S5 – 1szt i klucz płaski 11x13 – 1 szt. |
| Oznakowanie i plombowanie. W celu ograniczenia nieuprawnionego dostępu osób nieupoważnionych przez centrum serwisowe „Inter Atletika” urządzenie posiada specjalne plomby oraz jednorazowe zabezpieczenia, które się niszczą w przypadku rozkręcania urządzenia. W związku z zastosowaniem różnych rozwiązań wzorniczych, sprzęt może nie zawierać oznakowania (nazwy modelu urządzenia, kodu urządzenia) co nie ma wpływu na jego jakość i nie jest dowodem zakupu nieoficjalnego towaru. Na opakowaniu znajdują się następujące oznaczenia: logo «Іnter Atletika» oraz kod modelu urządzenia. W związku z modernizacją urządzenia kod na urządzeniu może sie różnic od kodu przedstawionego na stronie tytułowej niniejszego dokumentu. |
| Opakowanie. Urządzenie jest spakowane w karton. Brak plombowania na opakowaniu. |
| Rozdział 3. WYKORZYSTANIE ZGODNIE Z PZEZNACZENIEM |
| Ograniczenia w eksploatacji. Urządzenie jest przeznaczone do ćwiczeń w warunkach domowych. Prosimy o przestrzeganie wymogów eksploatacyjnych urządzenia. |
| Przygotowanie urządzenia do użytku. Przed wykorzystaniem należy zmontować urządzenie zgodnie z niniejszym paszportem i innymi dokumentami dot. montażu urządzenia (w przypadku dostarczenia takich dokumentów w zestawie). Ogólny wygląd urządzenia przedstawia rysunek № 1. Schemat montażu pokazany na rys. 2. Zmontowane urządzenie należy przymocować do ściany (przystawić urządzenie do sciany, zaznaczyc miejsce na otwory, wywiercić 4 otwory (10 mm oraz min. 90 mm głębokości, przymocować urządzenie do ściany. Ściany z kartongipsu lub podobne nie nadają sie do montażu urządzenia. |
| RYSUNEK 2. Schemat montażu |
| Wykorzystanie urządzenia. Przed przystąpieniem do ćwiczeń upewnijcie się Państwo czy urządzenie jest w pełni sprawne ponieważ w razie ujawnienia jakichkolwiek uszkodzeń nie należy ćwiczyć do czasu ich naprawy. |
| Skłony w bok | Skłony w przód | Rozciągnięcie mięśni nóg | Rozciągnięcie nóg | Rozciągnięcie mięśni goleni |  |
| Rekomendacje do ćwiczeń. Przy regularnych ćwiczeniach mięśnie nóg będą mocniejsze i silniejsze. Podczas ćwiczeń należy utrzymywać stałe tempo. Podczas ćwiczeń puls powinien znajdować się w przedziale przedstawionym na wykresie. Ćwiczenia powinny trwać nie mniej niż 12 minut ale większosć osób zaczyna od 15-20 minut. Zakończenie ćwiczeń. Pod koniec ćwiczenia puls powinien wrócić do normy, a mięśnie ochłonąć. Przy tym rekomenduje się wykonywać ćwiczenia, które były wykonywane podczas rozgrzewki. Na początek należy obniżyć tempo i kontynuować ćwiczenia w ciągu 5 kolejnych minut. Jeżeli podczas wykonywania ćwiczeń będzie odczuwalny ból lub pogorszy się samopoczucie – należy przestać ćwiczyć. Ćwiczenia należy wykonywać 3 razy w tygodniu z równiemiernymi przerwami. Rozbudowa mięsni. Jeżeli zależy Państwu na wizualnej rozbudowie muskulatury należy zwiększyć obciążenie mięśni i skrócić czas ćwiczeń. Zmniejszenie wagi. Najważniejszym czynnikiem zmniejszenia wagi jest motywacja. Im dłuższe i bardziej intensywne ćwiczenia, tym więcej kalorii się spala. |
| ROZDZIAŁ 4. TECHNICZNA OBSŁUGA URZĄDZENIA |
| Techniczna obsługa urządzenia zakłada przede wszystkim odpowiedzialność użytkownika za spełnienie wszystkich wymogów przedstawionych w tym dokumencie, od codziennych oględzin ogólnego stanu urządzenia zaczynając. Przy pojawieniu się jakichkolwiek niepokojących objawów należy natychmiast zawiadomić pracowników serwisu. Przed użyciem należy sprawdzić sprawność i brak usterek (uszkodzeń), a w razie wykrycia usterki, pełnej lub częściowej niesprawności – nie należy korzystać z urządzenia. Gromadzenie elementów zapasowych nie jest wymagane dla tego urządzenia. |
| Rozdział 5. NAPRAWA |
| Bieżący remont jest wykonywany przez upoważnionych pracowników centrum serwisowego „Inter Atletika„ lub przez upoważnionych do tego fachowców. |
| Rozdział 6. PRZECHOWYWANIE |
| Przygotowywanie urządzenia do przechowywania oraz zaprzestanie jego przechowywania. Uwaga! Z urządzenia należy korzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z instrukcją (biorąc pod uwagę ograniczenia określone w tym dokumencie) . Jeśli planowane jest wyłączenie urządzenia z eksploatacji na dłuższy czas, zaleca się zastosowanie następujących zasad przechowywania (lista nie jest wyczerpująca): - umieścić urządzenie w zamkniętym, ciepłym, suchym pomieszczeniu, poza bezpośrednim działaniem promieni słonecznych; - zabezpieczyć urządzenie przed działaniem czynników zewnętrznych (kurz, woda przy sprzątaniu i inne) umieszczając je np., w dużym politylenowym worku, umożliwiając cyrkulację powietrza; - zapewnić odpowiednie i bezpieczne dla konstrukcji, estetyki i właściwości urządzenia warunki przechowywania. Przy ponownym montażu i rozpoczęciu dalszej eksploatacji prosimy uwzględnić następujące zalecenia: - dokładnie usunąć wszelkie pozostałości materiałów zabezpieczających (polietylen, papier i inne); - wytrzeć kurz lub inne zabrudzenia z urządzenia; - sprawdzić wszystkie łączenia urządzenia; |
| Rozdział 7. TRANSPORT |
| Transport urządzenia odbywa się w stanie złożonym w bezpiecznym opakowaniu. W czasie transportu urządzenie powinno być zabezpieczone przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych (śnieg, deszcz, promienie słoneczne, woda, wilgoć i inne). |
| Rozdział 8. UTYLIZACJA |
| Po zakończeniu eksploatacji urządzenia, niektóre części i mechizmy mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i środowiska. W związku z tym, w przypadku podjęcia decyzji o utylizacji zakupionego urządzenia, proszę się zwrócić do producenta urządzenia lub przeznaczonych do tego organizacji. |
| Rozdział 9. GWARANCJA PRODUCENTA (DYSTRYBUTORA) |
| Dystrybutor gwarantuje sprawne działanie urządzenie w ciągu 12 miesięcy od dnia sprzedaży. Czas gwarancji na pojedyńcze elementy jest określany zgodnie z ich indywidualną dokumentacją (paszporty, etykiety i inne). Producent (Przedstawiciel) nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej w przypadkach: - niedotrzymania zasad i rekomendacji tego dokumentu; - nieprawidłowego przechowywania; - zmiany konstrukcyjnej urządzenia lub wykorzystania niezgodnie z jego przeznaczeniem; - rozkręcenia urządzenia; - wykorzystania urządzenia w celach medycznych, komercyjnych, w salach sportowych, klubach i siłowniach; -w innych przypadkach nieprzestrzegania wymogów tego dokumentu |
| W PRZYPADKU AWARII URZĄDZENIA NIE NALEŻY NAPRAWIAĆ SAMODZIELNIE - PROSIMY ZWRÓCIĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO DO SPRZEDAWCY Z WNIOSKIEM, PRZEDSTAWIAJĄCYM OPIS I PRZYCZYNY USTERKI, OPIS SYTUACJI GDY TA USTERKA WYSTĄPIŁA, JAK URZĄDZENIE BYŁO WYKORZYSTYWANE, A TAKŻE INFORMACJE O DACIE, MIEJSCU ZAKUPU URZĄDZENIA, DANYCH KUPUJĄCEGO ORAZ NUMERU TELEFONU. DO WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ PARAGON/ POTWIERDZENIE ZAKUPU ORAZ PASZPORT URZĄDZENIA. NA ADRES ul. Staniewicka 14/211, 03-310 Warszawa telefon +48 22/299 60 97 |

# Text boxes

ТМ